 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry wymagane
Przeznaczenie	Osobowy
Rodzaj nadwozia - typ	Samonośne, ocynkowane
Ilość drzwi	4-5
Przystosowanie	Przystosowanie do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim
Wymiary:
Rozstaw osi [mm]	powyżej 3300 mm
Długość [mm]	Do 5400
Wysokość [mm]	Do 2000
Szerokość (bez lusterek) [mm]	Do 2300
Wymiary przestrzeni dla osoby na wózku / w bagażniku	Wysokość podłoga-dach min.133 cm, / długość tylne siedzenie-drzwi min.120 cm
Silnik:
Rodzaj	Turbodiesel, spełniający normę emisji spalin Euro 6
Pojemność	1500-2500 cm3
Zużycie paliwa	maksymalnie 10 l/100 km
Moc silnika	min.100 KM

Podwozie
Rozmiar kół	16"-17''
Rodzaj obręczy kół	Stalowe
Przeniesienie napędu	Oś przednia
Skrzynia biegów	Automat lub mechaniczna 5-6 biegowa
Wspomaganie układu kierowniczego	Wymagane
Zawieszenie	Niezależne wszystkich kół
Hamulce przód / tył	Tarczowe /tarczowe
Kolorystyka nadwozia	Lakier w kolorach : podstawowy lub metalik. Preferowany kolor srebrny
Bezpieczeństwo
ABS, ESP, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości
Komfort (minimum)
Klimatyzacja: minimum manualna, jedno strefowa z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu
Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu
Regulacja położenia kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Podgrzewanie tylnej szyby
Wycieraczka tylnej szyby
Wyłożenie elementami plastikowymi kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego
Zabezpieczenie
Immobiliser w kluczyku
Zamek centralny sterowany pilotem
Wyposażenie
- 9 miejsc do przewozu osób : 1 rząd : fotel kierowcy z regulacją / wysokości i podłokietnikiem; podwójne siedzenie pasażerskie z przodu; / drugi rząd foteli : kanapa 3-osobowa, dzielona; trzeci rząd siedzeń : ława trzymiejscowa / Nadwozie przeszklone, drzwi boczne prawe przesuwane, z tyłu drzwi dwuskrzydłowe / z wycieraczkami i spryskiwaczem oraz podgrzewane szyby. Dopuszczalna klapa. / - twarda podłoga, łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu; / - światła do jazdy dziennej
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica minimum 2 kg
Linka holownicza
Apteczka medyczna
Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową
Podnośnik oraz klucz do kół
Dywaniki gumowe przód
Inne (w cenie zakupu samochodu)
Pokrowce na wszystkie fotele i zagłówki
Tylne czujniki parkowania
Radio CD/MP3
Koła zimowe
Czujnik martwego pola (pożądane, niekonieczne)
Rok produkcji : fabrycznie nowy, 2025 r.